## Slide 1: Астрономічні телескопи – їхні можливості та обмеження
Шевченко В.Г.
Кафедра астрономії та
космічної інформатики
ХНУ імені В.Н. Каразіна

## Slide 2: Типи телескопів: лінзові - рефрактори (діоптричні) дзеркальні - рефлектори дзеркально - лінзові (катадіоптричні)
Йеркський 102 см рефрактор
Система Несмита
Лінза
Дзеркало -
об'єктив
Вторинне
дзеркало
Світлові
промені
Сконструйований Ньютоном та
використовувався в астрономії з 1671 р.

## Slide 3: Деякі характеристики телескопів
Збільшення:
tg = 0.5D/F; tg = L/F tg = L/l  = F/l =G
l= 25-30 cм, для F = 1 м G = 3-4 рази
tg = L/f G =  = F/f
Діаметр окулярної зіниці d = 2ftg = Df/F
G = d/D
m = F/D – ціле число
A = 1/m = D/F - Відносний отвір (інколи називають світлосилою, насправді світлосила - квадрат цієї величини)
Від об'єктива

## Slide 4
Маштаб:
L = F tg tg/206265 = /3438

## Slide 5: Деякі характеристики телескопів
Гранична роздільна здатність:
 = 206265 1.22 /D
Лінійний радіус кільця
у фокальній площині:
-sin α
sin α

## Slide 6: Зоряні величини
Гіпарх вперше розділив зорі на шість величин.
Візуальні фотометри показали, що між освітленістю Е та зор. величиною є лінійна кореляційна залежність, котру можна виразити рівнянням:
m = a + b  lg(E)
Це прояв відомого закону Вебера – Фехнера – якщо подразнення зростає в геометричній прогресії, то відчуття зростає в арифметичній.
Погсон (1856), порівнюючи зоряні величини, прийшов до висновку, що інтервалу в 5 зор. вел. відповідає відношення в освітленостях близьке до 100 і запропонував використовувати 100. Em/Em+1 = 1001/5 = 2.512
Виконавши логарифмування, одержим
lg(Еm) - lg(Em+1) = lg(100)/5 = 0.4
Тому для любих двох зір:
lg(Е1) - lg(E2) = -0.4  (m1 – m2); m1 – m2 =-2.5  lg(Е1/ E2)
Якщо m2 = 0, тоді Е2 = 1 і m1 =-2.5  lg(Е1) .
Відомо, що сила світла I = E  r2 , тоді
-2.5  lg(I) =-2.5  lg(Е) - 5  lg(r)
Введемо означення М = -2.5  lg(I) і назвем його абсолютною зоряною величиною на одиничній відстані.
У зоряній астрономії за одиничну відстань прийнято 10 пс, тоді одержуємо
М = m + 5 + 5  lg() , де r = 0.1/
У планетні астрономії за одиничну відстань прийнято 1 а.о., крім того оскільки планети світять відбитим світлом, тож треба враховувати ще і відстань до спостерігача.

## Slide 7: Деякі характеристики телескопів
Проникаюча сила (візуальні спостереження):
m = 7.1 + 5 lgD1(cm)
D = 1 m
D = 4 m

## Slide 8
Вплив атмосфери
При спостереженнях з Землі реальна роздільна здатність обмежена не дифракцією, а атмосферними спотвореннями. Якщо на вході в атмосферу хвильовий фронт є плоским, то температурні неоднорідності, що породжені атмосферною турбулентністю, змінюють показник заломлення, що призводить до спотворення хвильового фронту. Розмір неоднорідностей r0 у оптичному діапазоні має значения 5-30 см. Якщо діаметр об’єктива D>>r0, то пучки світла розміром r0 можна вважати незалежними і вони интерферують між собою, створюючи у фокальній площині швидко
змінюючу картину світлих
плям з кутовим розміром
/D, що близьке до
дифракційного. Ці невеликі
зображення одержали
назву спекли
(speckle – зерно, крупинка).
Якщо вважати, що
неоднорідності рівномірно
переміщуються перед
об’єктивом зі швидкістю вітру,
то характерний час  буде
0.01 – 0.05 с (замороженість
атмосфери).

## Slide 9
Якщо час експозиції не перевершує , то її називають короткою.
При довгих експозиціях, значно більших , окремі спекли зливаються у турбулентний диск розміром  = /r0.
Зображення зорі при довгих експозиціях може бути апроксимовано двумірною функцією Гауса і характеризуватись значенням півширини (повна ширина на половині максимума, в англійській транскрипції Full Width at Half Maximum – FWHM)
Вплив атмосфери

## Slide 10
Адаптивна система
Світло від зорі 1 проходить через атмосферу 2, що спотворює хвильовий фронт, і далі через дзеркала 6, 7 і 8 попадає на сітлороздільник 3. Відбите світлороздільником світло попадає на датчик 4, де реєструється деформація хвильового фронту, ця інформація потім поступає на управляючий пристрій 5, де обчислюються потрібні величини подвижок і формуються відповідні сигнали управління дзеркалами 6 і 7. Основний пучок світла проходить світлороздільник 3 і формує зображення зорі у площині 9.

## Slide 11
Адаптивна система

## Slide 12
Адаптивна система
Зображення зорі: у звичайному телескопі у телескопі з
адаптивною оптикою
Миттєве
зображення
Довга
експозиція

## Slide 14: Основні системи телескопів - рефлекторів
1 - парабола; 2 – плоске дзеркало (дзеркало 1 можна робити сферичним при маленькому відносному отворі)
1 - парабола; 2 - гіпербола (гарна якість зображення при невеликому полі зору)
1 - парабола; 2 - гіпербола; 3 - площина
1 - парабола; 2 - еліпс
Система Ньютона (1662)
Система Касегрена (1676)
Система Несміта
Система Грегори

## Slide 15: Основні системи телескопів - рефлекторів
1 - парабола (дзеркало 1 можна робити сферичним при маленькому відносному отворі)
1, 2 - гіпербола; 3 - коректор (при використанні двухлінзового коректора дає велике поле з хорошим зображенням)
Система Ломоносова-Гершеля
Система Річи-Кретьена (1922)
Четиридзеркальний коректор
HET
Оптична схема тридзеркального телескопа

## Slide 16: Телескоп VISTA 4м ESO, Паранал (Чілі)

## Slide 17: Екваторіальна установка

## Slide 18: Монтировки телескопів
Фокус куде
Німецька монтировка
Труба закріплена на осі з протитягарем і ломаною полярною віссю

## Slide 19: Монтировки телескопів
Англійська
монтировка

## Slide 20: Монтировки телескопів
Американська монтировка
Труба закріплена на вилочній основі, направленій на полюс
Американська монтировка
Азимутальна установка

## Slide 21: Найбільші телескопи світу (видимого та інфрачервоного діапазону) В наш час у світі виготовлено 19 телескопів з діаметром дзеркала 6 м і більше

## Slide 22
ТЕЛЕСКОП | Диаметр зеркала, м | Параметры главного зеркала | Место установки телескопа | Участники проекта | Стоимость проекта, млн. $ USD | Первый свет
GTC | 10.4 | Сегментное, 36 | La Palma , Канарские острова, Испания | Испания 51%, США, Мексика | 150 | 2002
KECKI KECK II | 10 10 | параболическое многосегментное активное | Mauna Kea, Гавайи, США | США | 94 78 | 1993 1996
HET(Hobby&Eberly) | 11.1 × 9.8 | сферическое многосегментное, 91 | Mt. Fowlkes , Texac, США | США, Германия | 13.5 | 1998
SALT | 11.1 × 9.8 | сферическое много-сегментное | Sutherland , Южная Африка | Южно-Африканская Республика | 10 | 2005
LBT (бинокулярный) | 2х8.4 | сотовое толстое | Mt. Graham , Аризона, США | США, Италия, Германия | 75 | 2001
VLT (четыре телескопа) | 4х8.2 | тонкое активное | Paranal, Чили | ESO, кооперация девяти стран Европы | 200 | 1998
SUBARU | 8.2 | тонкое активное | Mauna Kea, Гавайи, США | Япония | 100 | 1998
GEMINI North GEMINI South | 8.1 8 .1 | тонкое активное | Mauna Kea, Гавайи, США Cerro Pachon, Чили | США (25%), Англия (25%), Канада (15%), Чили (5%), Аргентина (2,5%), Бразилия (2,5%) | 176 | 1998 2000
MMT | 6.5 | сотовое толстое | Mt. Hopkins , Аризона, США | США |  | 1998
MAGELLAN два телескопа | 2х6.5 | сотовое толстое | Las Cаmpanas , Чили | США |  | 1999
БТА САО РАН | 6.0 | толстое | Гора Пастухова, Карачаево-Черкесия | Россия |  | 1976
Болльшой зенитный телескоп (LZT) | 6.0 | жидкостное | Maple Ridge, British Columbia | США, Канада, Франция |  | 2003
ELT | 35 (реально 28) | аналогов НЕТ |  | США | 150-200 аванпроект | 2019?
OWLT | 100 | сферическое многосег ментное |  | Германия, Швеция, Дания и др. | Около 1000 аванпроект | 2024?

## Slide 23: GTC Great Telescope Canary Діаметр дзеркала 10.4 м 36 шестикутних дзеркал Канарські острови висота 2267 м F = 16.5 м
Total telescope moving weight = 400 tonnes
Primary mirror weight = 17 tonnes
Effective collecting area = 73 m2
Effective focal length = 169.9 m
Plate scale = 0.82 mm/arcsec

## Slide 24: Телескопы Кека I, II
Діаметри дзеркал 10 м
36 шестикутних дзеркал Мауна Кеа, Гаваї висота 4145 м F = 17.5 м

## Slide 25: Hobby-Eberly
Діаметр дзеркала 9.2 м,
91 шестикутне дзеркало Фолкес, Техас висота 2025 м
Partners
University of Texas at Austin
Pennsylvania State University
Stanford University
Ludwig Maximilians Universität

## Slide 26: SALT
Діаметр дзеркала 9.2 м 11.1 m x 9.8 m Саутерленд, Південна Африка висота 1783 м

## Slide 27: LBT
Діаметри дзеркал 8.4 м Маунт Грехем, Аризона висота 3221 м F = 9.6 m
● Primary Diameter: 8.417 meter ● Primary Focal Ratio: F/1.142 ● Central Hole Physical Diameter: 0.9 m ● Primary Figure: parabolic ● Primary Mirror Mass: approximately 16 t

## Slide 28: Very Large Telescope (VLT)
Діаметри дзеркал 8.2 м Пустиня Атакама, Чілі висота 2635 м F = 9.6 m

## Slide 29: Subaru
Діаметр дзеркала 8.2 м Мауна Кеа, Гаваї висота 4139 м F = 15.0 m

## Slide 30: Gemini
Північний
Діаметр дзеркала 8.1 м Мауна Кеа, Гаваї висота 4213 м
Південний
Діаметр дзеркала 8.1 м Сьерра Пачіон, Чілі висота 2722 м

## Slide 31
Giant Magellan Telescope | 
Organization | GMT Consortium
Location | Las Campanas Observatory, Chile
Altitude | 2,516 m
Wavelength | 320–25000 nm
Built | Made 5 mirrors
Telescope style | Gregorian
Diameter | 25.448 m
Angular resolution | 0.21–0.3″ at 500 nm
Focal length | 18.000 m (M1) 202.745 m (M1+M2)
Mounting | altitude/azimuth

## Slide 32
Thirty Metre Telescope (TMT)
Location | Mauna Kea Observatory
Altitude | 4,050 m
Wavelength | Mid-IR to visible (0.31–28 μm)
Built | Begin in 2015
Telescope style | Segmented Ritchey-Chrétien telescope
Diameter | 30 metres, 492 segmented mirrors (1.4 м)
Focal length | f/15 (450 m)
Dome | Spherical

## Slide 33
Name: | European Extremely Large Telescope (E-ELT)
Type: | optical to mid-infrared telescope
Aperture: | 39.3 m, 798 segmented mirrors (1.4 м)
Field of view: | 10 arcminute diameter
Mounting: | Nasmyth mount
Location: | Cerro Armazones, Chile
Built | Begin in 2015
E-ELT

## Slide 34
Космічні телескопи

## Slide 35
Hubble Space Telescope

## Slide 36
Kepler

## Slide 37
20 грудня 2011 р. знайдено перші дві планети, розміри котрих близькі до розміру Землі

## Slide 38
GAIA space telescope
Type | Three-mirror anastigmat
Diameter | 1.45 m × 0.5 m
Collecting area | 0.7 m2

## Slide 39
Hershel
Діаметр - 3,5 метри.Дзеркало із карбіду кремнію. Вага телескопа 300 кг, в той час як телескоп із традиційних матеріалів важив би 1,5 тони. Дзеркало «склеєно» з 12 елементів.
Хвильовий діапазон: | від 60 до 670 µm

## Slide 40
WISE
Тип телескопу: | телескоп-рефлектор
Хвильовий діапазон: | 3.4, 4.6, 12, 22 μm
Діаметр: | 0.4 м

## Slide 41: Чандра
Працює з 1999
AXAF CCD Imaging Spectrometer: | ПЗЗ фотометр рентгенівського діапазону
High Energy Transmission Grating: | Дифракційна гратка для рентгенівських променів
High Resolution Camera: | Мікроканальна камера високого просторового розділення
Low Energy Transmission Grating: | Дифракційна гратка для м’яких рентгенівських променів

## Slide 42
James Webb Space Telescope
Тип телескопу: | телескоп-рефлектор
Хвильовий діапазон: | 0.6  28.5 μm
Діаметр: | 6.5 m (1.32 m)
Planning to launch in 2021

## Slide 43: Розв'язання задач, що пов'язані з основними характеристиками телескопів

## Slide 50
Марсіани в момент протистояння з Землею запустили космічний корабель сферичної форми. Поблизу орбіти Місяця він став помітний неозброєним оком для мешканців Землі. Якої зоряної величини він був поблизу Марса для спостерігачів з Землі, чи могли б сучасні наземні телескопи помітити його?

## Slide 53: Дякую за увагу